Understanding the Work Order, Exercise #1

Math for Cellulose Volume Calculation

Walls:

Main house 1st floor walls: 8’ x (26’ + 16’ + 10’ + 12’) = 64’ x 8’ = 512 sq. ft.

Main house 2nd floor walls: 3’ x (26’ + 26’ + 16’ + 16’) [kneewalls] + 2 x (12’ x 4’) [end trapezoids] =  248 sq. ft.

Ell walls: 7.5’ x (8’ + 16’ + 15’ + 15’) = 54’ x 7.5’ = 405 sq. ft.

Kitchen to shed wall: 7.5’ x 12’ = 90 sq. ft.

Total wall area = 1,255 sq. ft. – [windows + doors (2 x 20 sq. ft.) + (8 x 12.5 sq. ft.) + (8 x 10 sq. ft.) = 220 sq. ft.] = 1,035 sq. ft. net wall area

Subtotal: 1,035 sq. ft. x 4” thickness = 342 cubic feet

Attics:

Slopes: 416 sq. ft. x 6” = 208 cubic feet

Flats: 512 cubic feet

Subtotal: 720 cubic feet